## Slide 1: 习题课（2）
郭海林
2014.5.12

## Slide 2: 期中-5
假设有两种Cache组织方案可供选择：直接映象Cache和两路组相联Cache。给定以下假设，试分别计算直接映象Cache和两路组相联Cache的平均访存时间以及CPU性能，并根据计算结果给出你的选择方案，并说明理由。
假设：
理想Cache（命中率为100％）情况下CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.5次
两种Cache的容量都是64KB，块大小为32字节
组相联Cache中多路选择器使得CPU时钟周期增加到2.25ns
两种Cache的失效开销均为75ns
命中时间为1个时钟周期，64KB的直接映象Cache的失效率为1.4％，64KB两路组相联的Cache失效率为1.0％

## Slide 3: 期中-6
假设当在按直接映像找到的位置处没有发现匹配，而在另一个位置才找到数据（伪命中）时，需要2个额外的周期。假定失效开销均为50个时钟周期，直接映像方式下命中时间为1个时钟周期, 两路组相联的命中时间为1.1个时钟周期，有关失效率的数据如下表所示。试比较当Cache容量分别为4KB和128KB时，直接映像、两路组相联和伪相联这三种组织结构中，哪一种速度最快？
Cache容量 | 相联度 | 总失效率
4KB | 1路 | 0.072
4KB | 2路 | 0.057
128KB | 1路 | 0.010
128KB | 2路 | 0.007

## Slide 4: 期中-7
假设一计算机系统由一颗1GHz处理器、两级Cache和DRAM主存构成。第一级Cache分成指令Cache和数据Cache。系统不使用请求字处理方式，即所读写的数据可用必须等待整个数据块传送完毕。存储系统的参数如下（Note 1KB=1024bytes）
该系统包含一个TLB，该TLB不会发生读指令失效，访问数据时的失效率为0.5%，失效开销为300个时钟周期；TLB的命中与第一级Cache的访问并行。系统中所有的Cache均使用虚拟地址低位部分索引，物理地址Tag，假设系统绝不会发生主存块与磁盘块的数据交换。
 | Hit Time | Miss Rate | Block Size
Level-1 cache | 1 cycle | 6% for data 2% for instruction | 32 bytes
Level-2 cache | 12 cycles + (1 cycle per 64 bits) | 2% | 256 bytes
DRAM | 70ns + (10ns per 8 bytes) | - | -

## Slide 5
（1）计算访问指令的平均访存时间？
（2）假设所有的数据访问都是Load操作，计算数据访问的平均访存时间。
（3） 假设我们测量了一程序中相关指令的执行频度如下：
Loads：25%，Store：15%, Integer: 30% , Floating-Point: 20%, Branches: 10%
设处理器使用5级流水线（基本CPI为1）。对于浮点操作，数据相关平均引起0.9个时钟周期的额外开销，整数运算全速运行。处理器使用分支预测失败策略，其预测的准确性为80%，剩余20%的分支指令会引起1个时钟周期的停顿。假设store操作和Load操作的AMAT相同，试在考虑存储器访问失效的情况下，计算该程序的平均CPI。

## Slide 6
Dump of assembler code for function main:
  0x08048484 <+0>: push %ebp
  0x08048485 <+1>: mov %esp,%ebp
  0x08048487 <+3>: and $0xfffffff0,%esp
  0x0804848a <+6>: push %ebx
  0x0804848b <+7>: sub $0x2c,%esp
  => 0x0804848e <+10>: movl $0x0, 0x1c(%esp)
  0x08048496 <+18>: movl $0x0,0x1c(%esp)
  0x0804849e <+26>: jmp 0x804850e <main+138>